## Slide 1: 宏英 – 第四個模組建置
羅紹賢 副工程師
創生處 技術加值 組
2022.10.24

## Slide 2
資料統計分析
模型衡量指標
  決策樹
大綱

## Slide 3: 資料統計分析
溫控器溫度趨勢圖
以第316K筆為界，前後數據有較大的差異
以溫控器溫度來說，前者大多約0度左右，後者則約150左右，後者數據較符合實際生產情況
316K

## Slide 4: 資料統計分析
321K
320K
以第321K筆為界，前後數據有較大的差異
以電流來說，後者波動較前者小，後者數據較符合實際生產情況
以第320K筆為界，前後數據有較大的差異
以轉速來說，波動程度較電流更小，除有較為異常的瞬間凸波，後者數據較符合實際生產情況
電流趨勢圖
轉速趨勢圖

## Slide 5: 資料統計分析
317K
出料寬度趨勢圖
以第317K筆為界，前後數據有較大的差異
以出料寬度來說， 通常情況較其他參數變化劇烈，前者包含更多超過150的數據，可能是感測器有失真的狀況，而後者數據變化介在50至150之間，較符合實際生產情況

## Slide 6: 模型衡量指標
編號 | 品質分類 | 資料量(組)
0 | 正常 | 243569
1 | 異常 | 98002
資料類型 | 資料量(組)
訓練集 | 273256
測試集 | 68315
總和 | 341571
混淆矩陣
模型輸入資料
模型輸入資料標記
正常範圍：1.3±0.1mm
抓取資料範圍：1.3±0.3mm
訓練/測試集比：80:20
正常/異常比：72:28
Upsample
訓練集正常：273256*0.72= 194855
0.72=273256*(243569/341571))

## Slide 7: 模型衡量指標
特徵重要性排序
針對異常召回率為87%，達成預期規劃指標
主要影響塑膠地磚厚度品質的肇因與影響佔比分為
  滾筒溫度(20.8%)
  材料溫度(15.4%)